## Slide 1
PENGGUNAAN DIVIDING HEAD
Mata Pelajaran: Pemesinan Frais
Teknik Pemesinan | SMK | Kelas XI
Menguasai Teknik Pemesinan untuk Industri Masa Depan

## Slide 2
Pengertian Dividing Head
Dividing Head (Kepala Pembagi) adalah sebuah alat bantu pada mesin frais yang berfungsi untuk membagi lingkaran menjadi beberapa bagian yang sama besar secara presisi.
⚙
Pembagian Sudut
Membagi benda kerja menjadi bagian-bagian sudut yang sama, seperti membuat roda gigi, alur pasak, dan segi banyak.
🔩
Pembagian Merata
Mengatur rotasi benda kerja secara presisi agar setiap bagian memiliki jarak yang tepat dan simetris.
📐
Pembuatan Profil
Digunakan bersama mesin frais untuk membuat profil, ulir, cam, dan komponen berpola kompleks.

## Slide 3
Bagian-Bagian Dividing Head
1
Casing / Rumah
Badan utama yang menopang seluruh komponen dan terpasang pada meja mesin frais.
2
Spindle
Poros utama yang berputar dan menjadi tempat pemasangan benda kerja melalui chuck atau mandrel.
3
Worm & Worm Gear
Transmisi ulir cacing yang mengubah putaran engkol menjadi putaran spindle (rasio 40:1).
4
Pelat Pembagi (Index Plate)
Pelat berlubang dengan pola lubang tertentu untuk menentukan jumlah pembagian.
5
Pin / Engkol
Tuas yang diputar operator dan dilengkapi pin untuk mengunci posisi pada pelat pembagi.
6
Sektor / Pemandu Sudut
Alat bantu untuk menghitung perpindahan lubang pada pelat pembagi dengan akurat.

## Slide 4
Metode Pembagian (Indexing Methods)
01
Pembagian Langsung
(Direct Indexing)
Spindle diputar langsung menggunakan pelat pembagi pada spindle.
• Digunakan untuk pembagian sederhana: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
• Cepat tetapi terbatas jumlah pembagiannya
02
Pembagian Sederhana
(Simple Indexing)
Menggunakan engkol dan pelat pembagi. Rumus: n = 40 / z
• n = putaran engkol, N = jumlah bagian yang diinginkan
• Paling umum digunakan di industri
03
Pembagian Diferensial
(Differential Indexing)
Digunakan jika N tidak dapat diperoleh dari metode sederhana.
• Pelat pembagi turut bergerak saat engkol diputar
• Untuk pembagian jumlah prima atau kompleks
04
Pembagian Sudut
(Angular Indexing)
Mengatur putaran spindle berdasarkan derajat sudut.
• 1 putaran penuh engkol = 9° putaran spindle (rasio 40:1)
• Digunakan untuk pembagian berbasis sudut spesifik

## Slide 5
Rumus & Perhitungan Pembagian Sederhana
RUMUS DASAR
n = 40 / z
n
Jumlah putaran engkol (handle)
40
Konstanta (rasio worm gear : 1 putaran spindle = 40 putaran engkol)
z
Jumlah bagian yang diinginkan pada benda kerja
CONTOH SOAL
Soal: Sebuah benda kerja akan dibuat roda gigi dengan 36 gigi. Berapa putaran engkol yang diperlukan? Jawab: n = 40 / z = 40 / 36 = 1 1/9 putaran engkol Artinya: Putar engkol 1 putaran penuh ditambah 1/9 putaran (gunakan lubang kelipatan 9 pada pelat pembagi, mis: 18 lubang → maju 2 lubang)

## Slide 6
Langkah-Langkah Penggunaan Dividing Head
1
Persiapan Alat & Benda Kerja
Pasang dividing head pada meja mesin frais. Periksa kondisi alat, pastikan tidak ada kerusakan. Siapkan pelat pembagi yang sesuai kebutuhan.
2
Pemasangan Benda Kerja
Pasang benda kerja pada chuck atau mandrel yang terpasang pada spindle dividing head. Pastikan benda kerja terpasang kuat dan senter.
3
Hitung Putaran Engkol
Gunakan rumus n = 40/z untuk menentukan jumlah putaran engkol. Pilih baris lubang yang tepat pada pelat pembagi sesuai penyebut pecahan.
4
Atur Sektor Pemandu
Atur lengan sektor (sector arms) agar menjepit jumlah lubang yang sesuai dengan hasil perhitungan untuk memudahkan penghitungan saat pengoperasian.
5
Proses Pemesinan (Frais)
Lakukan pemakanan (penyayatan) pada benda kerja. Setelah setiap penyayatan, pindahkan engkol sejumlah lubang yang telah ditentukan.
6
Verifikasi & Pengecekan
Setelah semua bagian selesai difrais, periksa kesesuaian dimensi dan jumlah bagian menggunakan alat ukur yang tepat (jangka sorong, micrometer).

## Slide 7
Pelat Pembagi & Tabel Jumlah Lubang
Pelat pembagi standar (Brown & Sharpe) tersedia dalam 3 set:
Set 1: 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Set 2: 21, 23, 27, 29, 31, 33 | Set 3: 37, 39, 41, 43, 47, 49 (lubang)
Tabel Pembagian Umum
Jumlah Bagian (z) | Putaran Penuh | Baris Lubang | Maju (lubang)
4 | 10 | - | -
6 | 6 | 18 | 12
8 | 5 | - | -
12 | 3 + 1/3 | 18 | 6
18 | 2 + 2/9 | 27 | 6
24 | 1 + 2/3 | 18 | 12
36 | 1 + 1/9 | 18 | 2
40 | 1 | - | -
💡 Tips Memilih Pelat
1. Hitung hasil n = 40/z terlebih dahulu.
2. Jika hasilnya pecahan, ubah ke bentuk yang penyebutnya ada di baris lubang pelat.
3. Pilih baris lubang yang merupakan kelipatan penyebut pecahan tersebut.
4. Jumlah lubang yang harus dilewati = (pembilang / penyebut) × jumlah lubang baris yang dipilih.
5. Gunakan sektor pemandu agar tidak salah menghitung lubang.
6. Periksa kembali sebelum memulai penyayatan.

## Slide 8
Keselamatan Kerja & Perawatan Dividing Head
⚠ KESELAMATAN KERJA (K3)
✓ Gunakan APD: kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu safety.
✓ Pastikan mesin dalam keadaan OFF saat memasang atau melepas benda kerja.
✓ Kunci posisi spindle dengan benar sebelum mulai penyayatan.
✓ Jangan menyentuh bagian berputar saat mesin beroperasi.
✓ Periksa kekencangan chuck dan seluruh baut pengunci sebelum memulai.
✓ Hindari pakaian longgar yang dapat terjerat pada mesin berputar.
✓ Serbuk logam harus dibersihkan dengan kuas, bukan tangan.
🔧 PERAWATAN RUTIN
Setiap Hari
Bersihkan serbuk logam dan kotoran dari seluruh permukaan dividing head.
Setiap Hari
Oleskan minyak pelumas ringan pada permukaan geser dan spindle.
Mingguan
Periksa kondisi pelat pembagi, pastikan lubang tidak aus atau rusak.
Mingguan
Periksa keausan worm dan worm gear, sesuaikan backlash bila perlu.
Bulanan
Lakukan pelumasan menyeluruh pada semua komponen internal.
Bulanan
Kalibrasi akurasi pembagian dengan uji fungsi menggunakan benda uji.
Per Semester
Lakukan overhaul lengkap oleh teknisi berpengalaman.

## Slide 9
Aplikasi Dividing Head dalam Industri
⚙
Roda Gigi (Gear)
Paling umum. Roda gigi lurus, miring, maupun helical dibuat dengan memfrais slot gigi satu per satu menggunakan dividing head.
🔑
Alur Pasak (Keyway)
Pembuatan alur pasak (keyway) pada poros untuk posisi yang presisi dan simetris terhadap sumbu benda kerja.
🔩
Segi Banyak (Polygon)
Membuat kepala baut/mur segi enam, segi empat, dan berbagai bentuk segi banyak lainnya dengan ketelitian tinggi.
🌀
Alur Ulir & Cam
Pembuatan alur spiral, cam eksentrik, dan komponen berpola melingkar yang memerlukan putaran bertahap dan presisi.
🗜
Drill Jig & Fixture
Membuat lubang-lubang yang terdistribusi merata secara melingkar pada komponen drill jig dan fixture.
📊
Komponen Turbin
Sudu-sudu turbin, impeller pompa, dan komponen mesin rotary lainnya yang memerlukan pembagian sudut akurat.

## Slide 10
KESIMPULAN
1
Dividing Head adalah alat pembagi presisi yang esensial dalam pemesinan frais untuk membuat komponen berulang dan simetris.
2
Metode pembagian sederhana (n = 40/z) adalah yang paling umum digunakan, dengan memanfaatkan pelat pembagi untuk fraksi putaran.
3
Ketelitian dalam menghitung dan memindahkan engkol menentukan kualitas akhir produk yang dihasilkan.
4
Keselamatan kerja dan perawatan rutin dividing head adalah kunci keberhasilan proses pemesinan.
Teknik Pemesinan SMK • Pemesinan Frais • Dividing Head