## Slide 1
BAHAN AJAR
PARAMETER
PEMOTONGAN
MESIN BUBUT
Teknik Pemesinan | SMK Teknik Mesin
Kompetensi Keahlian: Teknik Pemesinan
Kurikulum Merdeka • Kelas XI • Semester Ganjil

## Slide 2
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu:
01
Menjelaskan pengertian parameter pemotongan mesin bubut
02
Menghitung kecepatan potong (Vc) berdasarkan material dan diameter
03
Menghitung putaran spindle (n) yang diperlukan
04
Menghitung kecepatan pemakanan (f) dengan tepat
05
Menentukan kedalaman potong (a) sesuai jenis operasi
06
Menerapkan parameter pemotongan dalam proses pembubutan nyata

## Slide 3
APERSEPSI
Pernahkah Kamu Mengendarai Motor?
🏍 ANALOGI MENGENDARAI MOTOR
Kecepatan Motor (km/jam)
→ Kecepatan Potong Vc
Putaran Gas Motor (rpm)
→ Putaran Spindle n
Kedalaman Jalan Berlubang
→ Kedalaman Potong a
Laju Maju Motor (m/menit)
→ Kecepatan Pemakanan Vf
💡 PERTANYAAN PEMANTIK:
"Saat kamu berkendara di jalan mulus vs jalan berbatu, bagaimana kamu mengatur kecepatan dan gas motormu?"

## Slide 4
PENGERTIAN PARAMETER PEMOTONGAN
Slide 03 / Materi Pokok
Definisi:
Parameter pemotongan adalah besaran-besaran yang harus ditentukan sebelum proses pembubutan agar menghasilkan produk sesuai spesifikasi dengan efisiensi optimal.
Vc
Kecepatan Potong
Kecepatan relatif antara pahat dan benda kerja (m/menit)
n
Putaran Spindle
Jumlah putaran benda kerja per menit (rpm)
f
Gerak Makan
Jarak tempuh pahat tiap satu putaran (mm/put)
a
Kedalaman Potong
Tebal lapisan bahan yang dilepas tiap passan (mm)

## Slide 5
KECEPATAN POTONG (Vc)
Pengertian
Kecepatan potong (Vc) adalah kecepatan relatif antara mata pahat dan permukaan benda kerja, diukur dalam satuan meter per menit (m/menit).
Rumus
Vc = (π × d × n) / 1000
Vc = kecepatan potong (m/menit) | d = diameter (mm) | n = putaran (rpm)
Faktor yang Mempengaruhi Vc
▶ Material benda kerja (baja lunak, aluminium, kuningan)
▶ Material pahat (HSS, karbida)
▶ Penggunaan cairan pendingin (coolant)
▶ Jenis operasi (roughing atau finishing)
Tabel Kecepatan Potong Standar
Material
Pahat HSS
Pahat Karbida
Baja Lunak (ST37)
20 – 30 m/min
80 – 120 m/min
Baja Keras (ST60)
10 – 18 m/min
50 – 80 m/min
Aluminium
100 – 200 m/min
300 – 500 m/min
Kuningan (Brass)
60 – 100 m/min
150 – 250 m/min
Besi Tuang (CI)
15 – 25 m/min
60 – 100 m/min
Tembaga
50 – 80 m/min
120 – 200 m/min

## Slide 6
PUTARAN SPINDLE (n) & KECEPATAN PEMAKANAN (Vf)
PUTARAN SPINDLE — n
Rumus:
n = (1000 × Vc) / (π × d)
Satuan: rpm (rotasi per menit)
✏ Contoh Perhitungan:
Diketahui:
• d = 50 mm (diameter benda kerja)
• Vc = 25 m/menit (baja lunak, pahat HSS)
Ditanya: n = ?
Jawab:
n = (1000 × 25) / (3,14 × 50)
n = 25.000 / 157 ≈ 159 rpm
KECEPATAN PEMAKANAN — Vf
Rumus:
Vf = f × n
f = gerak makan (mm/put) | Satuan: mm/menit
Rekomendasi Nilai f:
Jenis Operasi
Nilai f (mm/put)
Roughing kasar
0.3 – 0.8
Roughing sedang
0.15 – 0.3
Finishing halus
0.05 – 0.15
Finishing sangat halus
< 0.05
Vf = f × n = 0.2 × 159 = 31.8 mm/menit (lanjutan contoh sebelumnya)

## Slide 7
KEDALAMAN POTONG (a / Depth of Cut)
← a →
Lapisan yang akan dilepas
Permukaan baru setelah dipotong
Ilustrasi: Proses Pemotongan pada Mesin Bubut
Definisi:
Kedalaman potong (a) adalah tebal lapisan material yang dilepas dari benda kerja dalam sekali lintasan pemakanan, diukur tegak lurus terhadap arah pemakanan (mm).
⚒ ROUGHING
a = 0.5 – 5 mm
▶ Pengerjaan awal benda
▶ Prioritas kecepatan
▶ Toleransi longgar
▶ Material banyak terbuang
✨ FINISHING
a = 0.1 – 0.5 mm
▶ Pengerjaan akhir benda
▶ Prioritas kualitas permukaan
▶ Toleransi ketat
▶ Material sedikit terbuang

## Slide 8
CONTOH SOAL TERPADU
Soal:
Sebuah benda kerja berbahan baja lunak akan dibubut dengan diameter awal 60 mm. Kecepatan potong yang dianjurkan Vc = 30 m/menit, gerak makan f = 0.2 mm/putaran, kedalaman potong a = 2 mm (roughing). Hitung putaran spindle (n) dan kecepatan pemakanan (Vf)!
LANGKAH 1
Hitung Putaran Spindle (n)
n = (1000 × Vc) / (π × d)
n = (1000 × 30) / (3.14 × 60)
n = 30.000 / 188.4 ≈ 159 rpm
LANGKAH 2
Hitung Kecepatan Pemakanan (Vf)
Vf = f × n
Vf = 0.2 × 159
Vf = 31.8 mm/menit
LANGKAH 3
Periksa Kedalaman Potong (a)
a = 2 mm
Roughing: batas a = 0.5 – 5 mm
a = 2 mm ✓ (memenuhi syarat)
Hasil: n = 159 rpm | Vf = 31.8 mm/menit | a = 2 mm (proses siap dijalankan!)

## Slide 9
RANGKUMAN
Parameter Pemotongan Mesin Bubut
Vc
Kecepatan Potong
Ditentukan oleh material benda kerja dan pahat. Formula: Vc = (π × d × n) / 1000 [m/menit]
n
Putaran Spindle
Dihitung dari Vc dan diameter benda kerja. Formula: n = (1000 × Vc) / (π × d) [rpm]
Vf
Kecepatan Pemakanan
Hasil perkalian gerak makan dan putaran spindle. Formula: Vf = f × n [mm/menit]
a
Kedalaman Potong
Roughing: 0.5–5 mm | Finishing: 0.1–0.5 mm. Sesuaikan dengan toleransi dan kekuatan mesin.
"Parameter yang tepat menghasilkan produk berkualitas dengan efisiensi optimal"